## Slide 1: Réalisation d'un Oya 2024
Un dessous de vase
une boîte de dérivation
un capeur
une électrovanne

## Slide 2
Trou pour tuyau EV: 12 mm
Trou pour jauge: 10 mm
Déterminer le centre (avec un compas)
Tracer un rayon (les 2 trous y seront)
Percer 12mm à 2,6cm du bord
Percer 10mm à 6cm du bord

## Slide 3
2 trous 4mm en bas
pour fixer la boîte électronique

## Slide 4
Perçage 16 mm (tuyau de remplissage vers oya)
Perçage 10 mm (Filetage du capteur de niveau)

## Slide 5
Diamètre total 6,5 cm (et non 6,5 mm)
Usiner (à la Dremel) une fente pour les deux cosses
Percer avec un forêt de 16mm un trou pour l'arrivée d'eau